## Slide 1
Safety Alert System
창의설계프로젝트
구태훈, 김경민, 이재문, 정재형
Team. UNDERDOG

## Slide 2
목차 Table of Contents
1
서 론
3
안전 장비 검출
4
Jetson Nano
6
애로 사항
2
시스템 설명
7
결 론
5
시연 영상

## Slide 3
서 론
Introduction
1
근로자 개인 보호구 착용 불량 2위
사고를 유의미하게 줄일 수 있는 방안
- 안전 장비 미착용을 줄일 수 있는 시스템
딥러닝의 객체 검출 기술을 사용
현장에서의 안전 장비 착용 여부 확인
Chart: 현장점검의 날 점검 결과
| 달비계 작업 안전조치 미확인 | 지붕작업 안전조치 불량 | 추락방호망 등 미설치 | 개구부 덮개 등 불량 | 작업발판 미설치 | 근로자 개인보호구 착용 불량 | 안전난간 미설치
계열 1 | 19 | 128 | 347 | 382 | 834 | 1156 | 1665
<자료 : 고용노동부>

## Slide 4
시스템 설명
System Description
YOLOv5-s로 데이터 학습
모델, 데이터를
Jetson Nano에 이식
안전장비 검출 및 유사시 알람
2

## Slide 5
안전 장비 검출 - 데이터
Safety Equipment Detection
데이터: AIHub의 “공사현장 안전 장비 인식 이미지”
3
데이터 유형 | 클래스 | 라벨
안전 벨트 착용 | 01 | Y_Belt
안전 벨트 미착용 | 02 | N_Belt
안전 고리 착용 | 03 | Y_Collar
안전 고리 미착용 | 04 | N_Collar
안전화 착용 | 05 | Y_Shoes
안전화 미착용 | 06 | N_Shoes
안전모 착용 | 07 | Y_Helmet
안전모 미착용 | 08 | N_Helmet

## Slide 6
안전 장비 검출 - 개발 환경
Safety Equipment Detection
System | Specifications
OS | Ubuntu 20.04
CPU | AMD Ryzen 7 5800X
GPU | NVIDIA A6000 48 GB
RAM | 32 GB
CUDA | 11.4
CuDNN | 8.2
3
Notes: 다음은 개발환경입니다. 저희 조는 모델 구축 개발 환경이 한 번 바뀌었는데
처음 모델 구축에 사용했던 환경은 교수님이 피드백 해주신 대로
기간 내에 원하는 만큼의 결과가 나오지 않을 것 같았기 때문에
김태호 학생에게 도움을 받아 위의 개발환경에서 진행하게 되었습니다.

## Slide 7
안전 장비 검출–- 최종 학습 결과
Safety Equipment Detection
Batchsize | Epoch | Learning Rate | Train Loss | Validation Loss | Precision | Recall | mAP 0.5
32 | 100 | 0.0001 | 0.036922 | 0.031359 | 0.95935 | 0.82191 | 0.91017
3

## Slide 8
안전 장비 검출 - 학습 결과
Safety Equipment Detection
3

## Slide 9
Jetson Nano - 경고음 출력
Jetson Nano
4
검출 과정에서 N_ class 포함 시 경고음 출력
10 프레임 단위로 출력
경고음 출력 시 안전 고리 제외
안전 고리의 착용 기준이 다름
Notes: 이 경우 우리가 원하는 취지와 다르게 미착용으로 판단, 알람이 울리기 때문에 이는 비프음을 출력하지 않도록 구현하였다.
학습 데이터에서의 안전고리 착용기준과 생각하던 기준이 달라 안전고리에 대해서 비프음을 출력하지 않도록 하였음

## Slide 10
Jetson Nano - 검출 결과
Jetson Nano
4

## Slide 11
시연 영상
Demo Video
5
Notes: https://youtu.be/m4K-Q66hG90

## Slide 12
진행 시 애로사항
Difficulties in Progress
6
인퍼런스 불균형
전처리 과정 데이터 종류 불균형
안전고리 및 미착용에 대한 데이터 양이 적었음
검출 시 안전고리에 대한 검출이 원활하지 않음
벨트를 제외한 나머지 장비 또한 미착용에 대한 데이터 양이 적기 때문에 검출이 원활하지 않음
ㅑnstances 비율
Notes: 처음 받았던 데이터의 양이 충분히 많았다고 생각하였습니다. 하지만 전처리를 하는 과정에서 전처리를 하고 보니
인스탠스별 개수가 상당히 불균형하였습니다. 오른쪽 사진을 보시면 전체적으로 미착용 개수와 안전고리의 데이터가 많이 적은 것을
볼 수있습니다. 이 데이터를 토대로 모델을 구축하였을 때 안전고리에 대한 절대적인 데이터 량이 적었기 때문에 안전고리에 대한 검출이
원할히 이어지지 않는 것을 확인할 수 있었습니다. 이를 전이학습을 통해 보완하였다면 좀 더 좋은 결과를 보였을 것 같습니다.
안전화에 대한 설명필요

## Slide 13
결론
Conclusion
YOLOv5를 기반으로 안전 장비 데이터를 모델에 학습시켜 Jetson Nano에 이식하여 안전 장비를 실시간으로 검출함
7
검출된 객체를 바탕으로 미착용 시 경고음을 출력하여 주변에 알려 현장에서의 사고 발생을 낮출 수 있을 것으로 기대됨
Notes: 이전 슬라이드에서 설명하였던 인스턴스의 불균형을 추가적인 데이터로 전이학습시켜 보완한다면 더욱 좋은 결과를 도출할 수 있을것으로 예상합니다.

## Slide 14
QnA

## Slide 15
THANK YOU